## Slide 1
안전보건관리체계 구축 가이드
2022. 1
2022-교육혁신실-34

## Slide 2
안전보건관리체계의 정의 및 중대법 주요내용
안전보건관리체계 구축을 위한 7가지 핵심요소
Ⅰ
Ⅱ
안전보건관리체계 구축 가이드

## Slide 3
안전보건관리체계란?
안전보건관리체계의 구축·이행
일하는 사람의 안전과 건강 보호
위험요인 파악
제거·대체 ·통제방안 마련
이행·개선
일하는 사람의 안전과 건강을 보호하기 위해
기업 스스로 위험요인을 파악하고 제거·대체 및 통제방안을 마련하여
이를 이행하고, 지속적으로 개선하는 활동

## Slide 4
안전보건관리는 ESG의 기본
안전한 환경에서 일 할
권리는 헌법상의 기본권
경영자의 기본적인 의무
기업의 사회적 책임,
경쟁력 제고의 첫걸음
안전은 비용이 아닌 투자이며 경영의 일부
「중대재해 처벌법」 제정·시행
경영자에 안전보건관리체계 구축·이행 의무 부과
산업재해는 생산성 및 기업 이미지에 부정적 영향
안전보건관리체계 구축 필요성
산업안전보건관리! 이제는 달라져야 합니다
과거의 임기응변이 아닌 실질적인 예방활동 필요
일하는 사람의 생명·건강 보호는

## Slide 5
법 제4조
(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)
① 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배 · 운영 · 관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전 · 보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.
1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
3. 중앙행정기관 · 지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
4. 안전 · 보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치
② 제1항제1호 · 제4호의 조치에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
중대재해처벌법 주요내용

## Slide 6
법 제6조
(중대산업재해 사업주와 경영책임자등의 처벌)
① 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호가목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영 책임자등은 1년 이상의 징역 또는 10억원 이하의 벌금에 처한다. 이 경우 징역과 벌금을 병과할 수 있다.
② 제4조 또는 제5조를 위반하여 제2조제2호나목 또는 다목의 중대산업재해에 이르게 한 사업주 또는 경영책임자등은 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
③ 제1항 또는 제2항의 죄로 형을 선고받고 그 형이 확정된 후 5년 이내에 다시 제1항 또는 제2항의 죄를 저지른 자는 각 항에서 정한 형의 2분의 1까지 가중한다.
중대재해처벌법 주요내용

## Slide 7
법 제7조
(중대산업재해의 양벌규정)
법인 또는 기관의 경영책임자등이 그 법인 또는 기관의 업무에 관하여 제6조에 해당하는 위반행위를 하면 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 기관에 다음 각 호의 구분에 따른 벌금형을 과(科)한다. 다만, 법인 또는 기관이 그 위반행위를 방지하기 위하여 해당 업무에 관하여 상당한 주의와 감독을 게을리하지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.
1. 제6조제1항의 경우: 50억원 이하의 벌금
2. 제6조제2항의 경우: 10억원 이하의 벌금
중대재해처벌법 주요내용

## Slide 8: 중대법 시행령 안전보건관리체계
➊ 안전·보건 목표와 경영방침의 설정
➋ 안전·보건 업무를 총괄·관리하는 전담 조직 설치
➌ 유해·위험요인 확인 개선 절차 마련, 점검 및 필요한 조치
➍ 재해예방에 필요한 안전·보건에 관한 인력·시설·장비 구비와
유해·위험요인 개선에 필요한 예산 편성 및 집행
➎ 안전보건관리책임자 등의 충실한 업무수행 지원
(권한과 예산 부여, 평가기준 마련 및 평가·관리)
➏ 산업안전보건법에 따른 안전관리자, 보건관리자 등 전문인력 배치
➐ 종사자 의견 청취 절차 마련, 청취 및 개선방안 마련·이행 여부 점검
➑ 중대산업재해 발생 시 등 조치 매뉴얼 마련 및 조치 여부 점검
➒ 도급, 용역, 위탁 시 산재예방 조치 능력 및 기술에 관한 평가기준·절차 및 안전보건 관리비용 기준, 업무수행기간 관련 기준 마련·이행 여부 점검

## Slide 9
안전보건관리체계 구축 방법
기업에 따라 보유한 기계·기구 및 공정과 작업방법이 다르므로 여건에 맞게 구축
기술 역량 및 재정여건이 어려운 기업 기초적인 안전보건 조치부터 시작
공정이 복잡하고 위험요인이 많은 기업 공식적·구체적인 안전보건관리체계 구축
시스템
Tool
평 가
목 표
산재예방을 위한 시스템, 안전보건경영시스템 구축
안전보건관리체계 구축 가이드, KOSHA-MS, ISO45001
기업 스스로 위험요인을 파악하고 제거 대체 및 통제방안을 마련
이를 이행하고, 평가를 통해 지속적으로 개선
활동
개선

## Slide 10
경영자 리더십
근로자의 참여
위험요인
파악
위험요인 제거·대체 및 통제
비상조치 계획 수립
도급·용역· 위탁 시
안전보건 확보
평가 및 개선
안전보건관리체계 구축을 위한 7가지 핵심요소

## Slide 11
경영자 리더십
1
효과적인 안전보건관리체계를 구축하고 이행하기 위해서는 경영자가 확고한 ‘리더십’ 으로 비전을 제시하고, 인력·시설·장비 등 자원을 제공해야 합니다.

## Slide 12: 안전보건에 대한 의지를 밝히고, 목표를 정합니다.
핵심요소1_경영자 리더십
1
「안전보건 증진·유지」 를 핵심적인 경영방침으로 하고,
사업장 내 모든 구성원이 인지 할 수 있도록 합니다.
하청업체, 파견업체, 공급·판매업체 및
고객에게도 안전 보건 경영방침 을 알립니다.
‘재해예방 활동’을 중심으로 목표를 정하고 정기 평가
사업장 내 작업환경 변화가 있는 경우 사전에 안전보건 확보방안 마련, 관련 수급인과도 협의
“안전보건 증진·유지”
핵심 경영방침
목표 설정
재해예방 활동 중심
사업장 내 全구성원

## Slide 13: 안전보건경영방침 예시
안전보건경영방침
핵심요소1_경영자 리더십
OOO사는 기업 경영활동 전반에 전 사원의 안전과 보건을 기업의 최우선가치로 인식하고, 법규 및 기준을 준수하는 안전보건관리체계를 구축하여 전 직원이 안전하고 쾌적한 환경에서 근무할 수 있도록 최선을 다한다.
이를 위하여 다음과 같은 안전보건활동을 통하여 지속적으로 안전보건환경을 개선한다.
1. 최고경영자는 ‘근로자의 생명 보호’와 ‘안전한 작업환경 조성’을 기업경영활동의 최우선의 목표로 삼는다.
2. 최고경영자는 사업장에 안전보건관리체계를 구축하여 사업장의 위험요인 제거‧통제를 위한 충분한 인적·물적 자원을 제공한다.
3. 안전보건 목표를 설정하고, 이를 달성하기 위한 세부적인 실행계획을 수립하여 이행한다.
4. 안전보건 관계 법령 및 관련 규정을 준수하는 내부규정을 수립하여 충실히 이행한다.
5. 근로자의 참여를 통해 위험요인을 파악하고, 파악된 위험요인은 반드시 개선하고, 교육을 통해 공유한다.
6. 모든 구성원이 자신의 직무와 관련된 위험요인을 인지하게 하고, 위험요인 제거·대체 및 통제기법에 관해 교육·훈련을 실시한다.
7. 모든 공급자와 계약자가 우리의 안전보건 방침과 안전 요구사항을 준수하도록 한다.
8. 모든 구성원은 안전보건활동에 대한 책임과 의무를 성실히 준수토록 한다.
○○○○년 ○○ 월 ○○ 일
○○ 회사 대표이사 (서 명)
“안전보건 증진·유지”
핵심 경영방침
목표 설정
재해예방 활동 중심
사업장 내 全구성원

## Slide 14: 안전보건에 필요한 자원(인력·시설·장비)을 배정합니다
핵심요소1_경영자 리더십
2
안전보건 조직(담당자)의 제안이 원활하게 이행될 수 있도록 조직체계 구성·재편
대기업: 가급적 경영자 직속 기구로 배치
중소기업: 정부의 기술지도사업, 안전관리전문기관· 보건관리전문기관 등 외부 자원 활용 검토
안전보건 담당 조직 구성
예산배정
안전보건 계획 수립 및 이행을 위한 예산 배정
위험요인 제거·대체 및 통제를 위한 시설·장비 확충, 안전보건 담당자 배치, 비상조치 계획 수립·훈련 등 구체적인 계획을 수립하고 이행할 수 있는 예산 배정

## Slide 15: 구성원의 권한과 책임을 정하고, 참여를 독려합니다
핵심요소1_경영자 리더십
3
사업장 안전보건 확보를 위한 충분한 인력이 있는지 확인하고, 부족한 경우 추가 확보
안전관리자·보건관리자만이 아닌, 모든 경영자와 관리자의 기본적인 업무임을 명확화
안전보건관리규정 등 사내 규정에 위험요인별 제거·대체 및 통제방안에 대한 주요 내용과 구성원의 권한과 역할 규정
구성원이 관심을 가지고 참여할 수 있도록 충분한 시간 부여, 적극적 참여자에 인센티브 등 긍정적 분위기 조성
충분한 안전보건 인력 확보
권한과 책임 규정
안전보건활동
시간 보장
인센티브
제공
구성원의 참여 독려

## Slide 16: 경영자 리더십 자체 점검
안전보건경영방침이 수립되어 있지 않음
경영방침이 수립되어 있으나 내용 및 활용이 부실함
안전보건 목표(비전)와 개선의지를 담은 경영방침이 수립되어 있는지?
안전·보건을 핵심 가치로 한 경영방침이 수립되어 있고, 근로자를 비롯한 모든 구성원 (하청업체, 파견업체, 공급·판매업체, 고객 등 포함)이 알고 있음
사업주 등의 확고한 실행 의지 반영 미흡 (ex: 사업주 명의의 경영방침)
공식적인 공표절차가 없어 대부분의 근로자가 알고 있지 못함 (ex: 경영방침을 담은 동영상·문서 제작, 인트라넷·게시판 등에 공표)
하청업체, 파견업체, 공급·판매업체 등에게 알리지 않음
1
핵심요소1_경영자 리더십
1

## Slide 17: 경영자 리더십 자체 점검
핵심요소1_경영자 리더십
안전·보건관리체계 운영에 관한 목표가 설정되어 있지 않음
안전·보건에 대한 목표가 설정되어 있으나 부실함
안전보건관리체계 이행 수준을 측정할 수 있는 목표가 설정되어 있는지?
구성원들의 안전보건관리체계 구축·이행 과정을 평가할 수 있는 목표를 설정하여 구성원들의 안전보건 활동을 적절히 평가함
목표가 재해율 등 정량적인 목표로만 구성되어 있고 안전보건관리체계 이행을 위한 ‘과정 평가지표’ 부재
* ‘사망자 제로 달성’ 등 최종적인 목표만을 설정할 경우 구성원들이 ‘적극적인 노력 없이 운에 맡기는 현상’이 발생할 수 있음에 유의
목표가 특정 안전관리부서에게만 부여되어 있고 안전 다른 사업부서별 관련 목표가 수립되어 있지 않아 조직 전체의 안전보건활동으로 이행되지 않음
2

## Slide 18: 경영자 리더십 자체 점검
핵심요소1_경영자 리더십
특별한 절차 및 검토 없이 상황에 따라 자원이 배정됨
위험요인을 파악하고 이를 제거·대체 및 통제하기 위한 계획을 세우고, 이를 고려하여 자원을 배정하고 있으나 절차를 통해 운영하고 있지 않음
위험요인을 파악하고 이를 제거·대체 및 통제하기 위한 계획을 세우고, 이를 이행하기 위한 인력·시설·장비 및 예산 등 자원을 배정하는 절차를 규정하고 이에 따라 적절한 자원을 배정함
회사의 규모, 위험요인 등에 적합한 자원이 배정되어 있는지?
3

## Slide 19: 경영자 리더십 자체 점검
핵심요소1_경영자 리더십
안전보건 관련 전담 인력을 두고 있지 않음
안전보건 관련 인력을 두고 있지만 보충 필요
안전보건 관리를 위한 충분한 인력과 조직이 확보되어 있는지?
안전보건 관리를 위한 충분한 인력과 조직을 확보하고 있으며, 인력과 조직이 사업장의 안전보건 관리를 위한 적절한 권한을 보유하고 있음
안전관리전문기관에 사업장 안전관리를 전담시키고 사업장의 관심이 낮음 (사업장 안전관리 근로자 부재, 사업주 등의 기술지도 내용 미검토)
관리해야 할 위험요인이 중대하고 다양함에도 불구하고 안전관리인력이 법정 최소 요건만 확보하고 있어 충분한 안전보건관리에 한계(사업장의 안전보건 확보에 필요한 충분한 자원 분석이 선행되지 않음)
안전관련 조직이 존재하지만 사업장 내에서 차지하는 위치가 낮아 자원 배정, 조직 내 영향력을 갖추고 있지 못함
4

## Slide 20: 경영자 리더십 자체 점검
핵심요소1_경영자 리더십
안전보건 업무와 관련한 내부규정이 없음
안전보건 업무와 관련한 내부규정이 있으나 구성원의 권한과 책임이 모호하고, 안전보건활동별 업무 절차를 세부적으로 정하여 운영하지 않음
안전보건관리규정 등 내부규정에 안전보건 업무의 권한과 책임을 정하고, 주요 안전보건활동의 실시 시기·방법·절차 등을 세부적으로 정하여 운영함
* 안전보건활동별 내부규정 예시 : 위험성평가 실시 규정, 안전작업절차서 작성 규정, 설비 점검·검사·보수 등 유지관리 규정, 안전작업허가 절차 규정, 도급·용역·위탁 업무 관리 규정, 신규 장비 도입 및 공정 변경 등 변경관리 규정 등
안전보건관리규정 등 내부규정에 구성원의 권한과 책임을 정하고 안전보건활동별 업무절차를 정하여 운영하는지?
5

## Slide 21: 경영자 리더십 중대재해처벌법 시행령 규정
제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.
1. 사업 또는 사업장의 안전ㆍ보건에 관한 목표와 경영방침을 설정할 것
2. 「산업안전보건법」 제17조부터 제19조까지 및 제22조에 따라 두어야 하는 인력이 총 3명 이상이고 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사업 또는 사업장인 경우에는 안전ㆍ보건에 관한 업무를 총괄ㆍ관리하는 전담 조직을 둘 것. 이 경우 나목에 해당하지 않던 건설사업자가 나목에 해당하게 된 경우에는 공시한 연도의 다음 연도 1월 1일까지 해당 조직을 두어야 한다.
가. 상시근로자 수가 500명 이상인 사업 또는 사업장
나. 「건설산업기본법」 제8조 및 같은 법 시행령 별표 1에 따른 토목건축공사업에 대해 같은 법 제23조에 따라 평가하여 공시된 시공능력의 순위가 상위 200위 이내인 건설사업자
경영자 리더십
관련
중대재해처벌법
시행령 규정

## Slide 22: 경영자 리더십 중대재해처벌법 시행령 규정
4. 다음 각 목의 사항을 이행하는 데 필요한 예산을 편성하고 그 편성된 용도에 맞게 집행하도록 할 것
가. 재해 예방을 위해 필요한 안전ㆍ보건에 관한 인력, 시설 및 장비의 구비
나. 제3호에서 정한 유해ㆍ위험요인의 개선
다. 그 밖에 안전보건관리체계 구축 등을 위해 필요한 사항으로서 고용노동부장관이 정하여 고시 하는 사항
5. 「산업안전보건법」 제15조, 제16조 및 제62조에 따른 안전보건관리책임자, 관리감독자 및 안전보건총괄 책임자가 같은 조에서 규정한 각각의 업무를 각 사업장에서 충실히 수행할 수 있도록 다음 각 목의 조치를 할 것
가. 안전보건관리책임자등에게 해당 업무 수행에 필요한 권한과 예산을 줄 것
나. 안전보건관리책임자등이 해당 업무를 충실하게 수행하는지를 평가하는 기준을 마련하고, 그 기준에 따라 반기 1회 이상 평가ㆍ관리할 것
6. 「산업안전보건법」 제17조부터 제19조까지 및 제22조에 따라 정해진 수 이상의 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 및 산업 보건의를 배치할 것. 다만, 다른 법령에서 해당 인력의 배치에 대해 달리 정하고 있는 경우에는 그에 따르고, 배치해야 할 인력이 다른 업무를 겸직하는 경우에는 고용노동부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 안전ㆍ보건에 관한 업무 수행시간을 보장해야 한다.
경영자 리더십 관련 중대재해처벌법 시행령 규정

## Slide 23
근로자의 참여
2
성공적인 안전보건관리체계 구축·이행을 위해서는 잠재된 위험에 대해 가장 잘 알고 있는 현장 작업자의 참여가 반드시 필요합니다.

## Slide 24: 안전보건관리 전반에 관련된 정보를 공개합니다.
안전보건관리체계 관련 참여 절차
위험요인별 제거·관리 방안
유해·위험 물질 및 기계·기구 정보
산업재해 원인조사 및 재발방지 대책
안전보건관리와 관련된 모든 정보는 공개가 원칙
안전보건 경영방침과 목표, 안전보건관리규정 등 홈페이지에 게시
사업장 내 유해·위험기계·기구 및 물질, 아차사고 발생 현황 등 정보 공개
핵심요소2_근로자의 참여
1
안전보건 경영방침 및 목표
산업안전보건법령의 주요 내용
안전보건관리규정
산업안전보건위원회 의결 사항
공개 정보
예시

## Slide 25: 모든 구성원이 참여할 수 있는 절차를 마련합니다
핵심요소2_근로자의 참여
2
‘도급인·수급인 안전보건 협의체’, ‘건설공사안전보건 협의체’ 등 활용
산업안전 보건위원회 구성·운영
의견 수렴 절차 마련
근로자대표 참여
사업장, 부서, 현장, 공정 단위 운영
‘작업 전 안전미팅(TBM)’ 도입
신고 및 개선방안 제안
익명성 보장
인센티브 부여
신고·제안 절차 마련

## Slide 26
개 요
작업 전 안전미팅 활동(TBM)
관리감독자는 주요 위험요인을 공유하고 자유로운 토의를 유도
‘안전한 작업방법’ 선택을 목적으로 논의
가급적 전원이 합의한 작업방법으로 결정
회의 종료 전, 관리감독자는 기본 안전수칙 준수, 개인보호구 착용 등을 재강조
이행결과, 안전보건이 확보되고 효율적인 경우 공식 작업절차에 반영
작업시작 전, 현장에서 소규모·단시간 실시
안전확보를 위한 세부 작업방법 등을 논의·결정
유의사항
(TBM: Tool Box Meeting)

## Slide 27: 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 문화를 조성합니다
자유롭게 신고·제안할 수 있는 분위기
모든 구성원
참여
신고·제안에 대한 인센티브 마련, 불이익은 제거
정기적으로 조치결과 공개
안전보건 활동은 근무시간으로 인정
핵심요소2_근로자의 참여
3
위험요인 제거·대체 및 통제방안 마련 시, 해당 작업과 연계된 작업자 참여
하청,파견, 공급·판매업체와 의견 교환
“
“
”
”

## Slide 28: 근로자 참여 자체 점검
안전보건에 관련된 정보 및 참여절차를 근로자에게 알리고 있는지?
핵심요소2_근로자 참여
주요 안전보건
관련 정보
산업안전보건법령의 주요 내용, 안전보건관리규정, 안전보건활동별 내부규정
산업안전보건위원회 의결사항, 안전보건 관련 회의 결과
유해·위험요인 및 제거·대체·통제 방안, 안전작업절차, 산업재해 원인조사 및 재발방지 대책 등
( 구성원 참여 절차 등 안전보건관리체계 전반
법규
안전보건회의체
위험‧유해 요인
안전보건관리체계 참여
➊
➋
➌
➍
안전보건 담당자 외 대부분의 근로자가 안전보건과 관련된 사항에 대하여 알지 못함
작업자들이 현장의 유해·위험요인 등에 관하여는 알고 있으나, 위험요인 개선을 위한 참여 절차 등 안전보건 관련 정보를 구체적으로 알지 못함
안전보건 관련 정보를 게시판·홈페이지에 게시하고 회의 등을 통해 주기적으로 공지하여 대부분의 근로자가 알고 있음
1

## Slide 29: 근로자 참여 자체 점검
핵심요소2_근로자 참여
현장 작업자 등 근로자가 안전보건에 관한 의견을 제시할 수 있는 절차가 없음
산업안전보건위원회, 안전보건 협의체 등 근로자가 안전보건에 관한 의견을 제시할 수 있는 절차가 있으나, 활발히 운영되지 않음
산업안전보건위원회, 안전보건 협의체, 팀별 안전보건 회의, 작업전 안전미팅(TBM), 게시판 및 건의함 운영 등 사업장 내 구성원의 의견을 수렴할 수 있는 다양한 제도를 운영하고 제안에 대한 검토 및 개선결과을 주기적으로 알림
근로자 참여에 대한 다양한 제도 운영과 더불어 안전보건절차 개선으로 이어진 제안에 관하여 인센티브(포상, 인사고과 반영 등)를 부여하여 자유롭게 안전보건과 관련한 의견을 제시하는 문화가 조성됨
근로자가 안전보건에 관한 의견을 제시할 수 있는 절차가 있는지?
2

## Slide 30: 근로자 참여 자체 점검
핵심요소2_근로자 참여
대부분의 근로자가 안전보건 관련 활동 전반에 참여하지 않음
현장의 위험요인 파악 등 필요시 현장 작업자를 일부 참여시킴, 도급인‧수급인 등이 참여할 수 있는 절차가 없음
현장의 위험요인 파악, 개선계획 수립, 근로자 제안제도 운영 등 안전보건관리체계 전반에 근로자를 참여시킴
모든 구성원이 안전보건 관련 활동에 참여하는지?
3

## Slide 31: 근로자 참여 자체 점검
핵심요소2_근로자 참여
안전보건 담당 외 현장 작업자들이 안전보건활동에 참여할 수 있는 별도의 절차가 없음
현장 작업자를 포함한 전 구성원이 안전보건활동에 참여할 수 있는 절차가 있고, 절차대로 활동할 충분한 시간을 보장함
현장 작업자를 포함한 전 구성원이 안전보건활동에 참여할 수 있는 절차가 있고, 절차대로 활동할 충분한 시간을 보장하며 적극적인 참여자에게 인센티브를 제공하는 등 전 구성원의 참여를 독려함
구성원들이 안전보건활동에 참여할 수 있는 시간을 보장하는 등 구성원들의 참여를 위한 분위기를 조성하는지?
4

## Slide 32: 근로자 참여 중대재해처벌법 시행령 규정
제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.
7. 사업 또는 사업장의 안전·보건에 관한 사항에 대해 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 의견을 들어 재해 예방에 필요하다고 인정하는 경우에는 그에 대한 개선방안을 마련하여 이행하는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제24조에 따른 산업안전보건위원회 및 같은 법 제64조 · 제75조에 따른 안전 및 보건에 관한 협의체에서 사업 또는 사업장의 안전 · 보건에 관하여 논의하거나 심의 · 의결한 경우에는 해당 종사자의 의견을 들은 것으로 본다.
근로자 참여
관련
중대재해처벌법
시행령 규정

## Slide 33
위험요인 파악
3
산업재해 예방은 위험요인 파악에서 시작합니다. 위험요인과 위험의 정도를 제대로 알고만 있어도, 경각심을 가지고 작업할 수 있습니다.

## Slide 34: 위험요인에 대한 정보를 수집하고 정리합니다
경영자·관리자는 현장 작업자의 참여를 바탕으로 위험요인 발굴
위험요인 발굴·신고 절차 마련
하청업체, 파견업체, 공급·판매업체 및 고객도 사업장 내 위험요인을 신고·제보
핵심요소3_위험요인 파악
1
위험요인 파악
위험요인 파악 준비 자료
과거의 사고조사보고서
기계, 장비 등 보유 현황
공정별 작업절차도
화학물질 MSDS
안전장비 보유 현황
외부 기관의 지도·점검 결과
작업환경측정 결과 등
위험 유형별 분류
근로자, 하청업체, 파견업체, 공급·판매업체 등의
신고·제보

## Slide 35: 위험요인 수집 시 참고사항
위험요인
사고조사보고서 등 과거의 재해 보고서
기계, 장비 등 보유 현황 및 설명서
공정별 작업절차도
화학물질 제조업체가 제공하는 MSDS
안전모, 마스크 등 안전장비 보유 현황
외부 전문기관의 지도‧점검 결과
작업환경측정 결과
근로자 교육자료
위험요인 파악 시
참고 자료
➊ 위험요인 파악은 주기적으로 실시(정기파악), 사고발생, 기계·장비 도입, 공정변화 등위험요인 정보 변경 사유가 발생 시 수시(수시파악) 실시
➋ 위험요인 유형별(위험기계‧기구, 유해인자, 위험장소, 작업형태) 기록‧관리
➌ 위험요인 파악 시 안전담당 인력 뿐 아니라 현장의 근로자 참여
➍ 수시로 위험요인이 발굴될 수 있도록 신고절차 운영
핵심요소3_위험요인 파악

## Slide 36: 산업재해 및 아차사고를 조사합니다
핵심요소3_위험요인 파악
2
사업장 내에서 발생한 모든 ‘산업재해’와 ‘아차사고’ 현항을 분석하여 위험요인 파악
아차사고 공유 채팅방 개설
우수발굴자 포상제 도입 등 활용
사고 조사는 안전보건 담당자 및 전문가를 중심으로 해당 작업자 또는 동종· 유사 작업자 참여
사고 조사
해당 작업자
안전보건 담당자
전문가
동종·유사 작업자

## Slide 37
핵심요소3_위험요인 파악
조사 방법
산업재해‧아차사고조사 절차 예시
➊ ‘아차사고 공유 채팅방 개설’, ‘아차사고 발굴자 포상제’ 도입 등 발굴 노력
➋ 사고조사 시 해당 작업자의 참여 및 동종 유사 위험요인을 포함한 재발방지 대책 마련
➌ 조사결과와 재발방지 대책의 사업주 또는 경영책임자 보고
조사대상 | 조사시점 | 조사팀 | 조사보고서 결재 | 재발방지대책 및 개선결과 결재 | 비고
중대재해 | 즉시 | 안전부서, 생산부서, 사고부서장 및 근로자 | 최고경영자 | 최고경영자 | 위험성평가 및 특별점검 실시
중상해재해 | 즉시 | 안전부서, 생산부서, 사고부서장 및 근로자 | 안전보건관리책임자 결재 후 주기적으로 최고경영자 보고 | 안전보건관리책임자 결재 후 주기적으로 최고경영자 보고 | 위험성평가 및 특별점검 실시
경미한 재해 | 24시간 내 | 사고부서장 및 근로자 | 사고부서장 결재 후 주기적으로 최고경영자 보고 | 해당부서장 결재 후 주기적으로 최고경영자 보고 | 사례집 발간
아차사고 | 서면보고 | 해당부서장, 근로자 | 해당부서장 결재 후 주기적으로 최고경영자 보고 | 해당부서장 결재 후 주기적으로 최고경영자 보고 | 사례집 발간
산업재해‧아차사고 조사 방법

## Slide 38
법 제4조
(사업주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무)
① 사업주 또는 경영책임자등은 사업주나 법인 또는 기관이 실질적으로 지배ㆍ운영ㆍ관리하는 사업 또는 사업장에서 종사자의 안전ㆍ보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위하여 그 사업 또는 사업장의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음 각 호에 따른 조치를 하여야 한다.
1. 재해예방에 필요한 인력 및 예산 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치
2. 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치
3. 중앙행정기관ㆍ지방자치단체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치
4. 안전ㆍ보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치
② 제1항제1호ㆍ제4호의 조치에 관한 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
중대재해처벌법 주요내용

## Slide 39: 위험기계·기구·설비 등을 파악합니다
핵심요소3_위험요인 파악
3
사업장 내 모든 기계·기구·설비의 위험 유무 파악
기계·기구·설비를 관리대장을 통해 관리
새로운 기계 등을 구매할 때는 안전하게 설계된 제품을 선택 (설계를 통한 예방 원칙)

## Slide 40: 위험기계‧기구‧설비 관리대장 예시
핵심요소3_위험요인 파악
순번 | 기계․기구․설비명 (관리번호) | 용량 | 단위작업 장소 | 수량 | 검사대상 | 방호장치 | 점검주기 | 발생가능 재해형태
1 | 프레스 | 10ton | 1번 라인 | 5 | 산안법 안전검사 | 광전자식 | 3개월 | 끼임
 | 지게차 |  |  |  |  |  |  | 부딪힘

## Slide 41
제조현장의 주요 위험기계
* ( ) 안은 최근 5년간 사망자 수
지게차 (151)
크레인 (98)
컨베이어 (55)
고소작업대 (45)
리프트 (37)
산업용 로봇 (16)
압력용기 (14)
공작기계 (14)
사출성형기 (12)
혼합기 (11)
프레스 (10)
파쇄기·분쇄기 (7)
금속절단기 (4)
식품가공용기계 (4)

## Slide 42: 유해인자를 파악합니다
핵심요소3_위험요인 파악
4
유해인자
안전보건에 위해를 야기하는 것
소음·진동·방사선·기압·기온 등이 적정 수준인지 확인
혈액매개 감염인자, 공기매개 감염인자, 곤충·동물매개 감염인자 등 확인
근골격계 부담작업, 직무스트레스 등 확인
화학제품 제조·수입자가 의무적으로 제공하는 물질안전보건자료(MSDS)에 있는 화학 물질의 명칭, 유해·위험성 정보, CAS번호 확인 (www.msds.kosha.or.kr. / MSDSinfo)
화학적 인자
물리적 인자
생물학적 인자
인간공학적 인자
- 고용노동부 고시 ‘화학물질 및 물리적 인자의 노출 기준’ 준수 여부

## Slide 43: 유해〮위험 화학물질 관리대장 예시
핵심요소3_위험요인 파악
화학 물질명 | CAS No | 폭발한계 (%) |  | 노출 기준 | 인 화 점 (℃) | 발 화 점 (℃) | 발 암 성 | 유해성 위험성 구분 | 산업안전 보건법에 따른 관리기준 | 일일 사용량 | 저 장 량 | 비고
 |  | 하한 | 상한 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 44: 위험장소 및 작업형태별 위험요인을 파악합니다
핵심요소3_위험요인 파악
5
현장 작업자 등 모든 구성원이 참여하여 위험장소와 위험작업 조사
‘기계·기구·설비, 유해인자’ 및 '재해유형'과 연계하여 파악
건설현장의 경우 공정의 변화에 따라 계속해서 파악
(계획·설계단계) 유해·위험요인 검토(발주·설계자)
(시공계획 수립) 주요 공정별 위험성평가(연간·월간)
(일일) 단위작업별 사전 위험요인 확인
(작업 직전) 안전미팅(TBM) 통한 위험요인 재확인
재해유형
떨어짐, 끼임, 맞음, 부딪힘, 깔림·뒤집힘, 화재·폭발·누출, 질식, 폭염 등
건설공정
터파기⇒ 흙막이⇒ 지보공⇒ 조립⇒ 기초바닥공사 ⇒ 철골 설치⇒ 철근 조립⇒ 거푸집⇒ 콘크리트 타설⇒ 마감⇒ 내부 인테리어
끼임 재해
비계(위험장소)에서 거푸집 설치 작업
떨어짐 재해
사출성형기(위험기계) 수리작업(비정형작업)

## Slide 45: 작업내용별 위험요인 관리 방법
핵심요소3_위험요인 파악
위험요인
➊ 비정형 작업* 위험요인 관리
* 비정형작업: 상시적으로 이뤄지는 작업이 아닌 특정 사건 발생에 따라(신규설치, 정비‧점검) 또는 여러 공간 (운반, 상‧하역 등)에서 이뤄지는 정형화되지 않는 작업
➋ 작업별 위험요인을 파악 및 관리를 위한 공식화된 절차* 운영
* ① 신규작업 등의 위험요인 파악 → ② 고위험 작업의 경우 안전작업절차 마련 → ③ 도급‧용역의 경우 작업의 안전성 확인 후 허가 → ④주기적 확인
➌ 작업의 위험요인은 작업장소, 기계‧기구‧설비, 유해인자, 재해유형과 연계 파악
작업별 위험 관리대장 예시
단위작업 장소 | 작업내용 | 위험 코드 | 관련 기계․기구․설비 (관리번호) | 화학물질명 (CAS No) | 발생 가능 재해형태 | 관련 협력업체 | 위험성 | 비고
P1 구역 | 지게차 이용 운반작업 | H-P1-01 | 지게차 (00000) | - | 부딪힘 | 無 | 고 | 작업지휘자 배치
Q2 구역 | 화학물질 보충 작업 |  | ㅇㅇ탱크 (00000) | 톨루엔 () | 화재․폭발 | 有 | 고 | 작업허가서 발급 대상

## Slide 46: 위험요인 파악 자체점검
사업장이 보유하고 있는 위험요인을 발굴하는 주기적인 절차가 없음
위험요인을 발굴하고 있으나 발굴 절차 및 정리 미흡
위험요인에 대한 정보를 수집하고 유형별로 정리하고 있는지?
경영자·관리자, 현장 작업자의 참여를 바탕으로 위험요인을 발굴하는 절차를 가지고 파악된 위험요인은 유형별로 분류하여 정리함
안전보건 부서만 위험요인을 발굴하며, 현장 작업자 등 다른 근로자가 참여하지 않음
위험요인 발굴이 정기적으로 이뤄지지 않음
사고발생, 기계‧장비 도입 등 위험요인 변경에 따른 수시 점검 절차가 없음
위험기계‧설비, 유해인자, 위험장소, 작업 등 유형별로 정리되어 있지 않음
핵심요소3_위험요인 파악
1

## Slide 47: 위험요인 파악 자체점검
산업재해나 아차사고를 조사하는 절차가 없음
산업재해나 아차사고 발생 시 조사가 이뤄지고 있으나 형식적으로 수행
산업재해·아차사고에 대한 심도 있는 조사가 이뤄지고 있는지?
산업재해나 아차사고 발생 시 조사하는 구체적인 절차를 담은 내부규정이 있으며, 이에 따라 조사를 실시하고 재발방지대책을 수립함
사업장 내부 공식적인 절차가 없어 체계적으로 수행되지 않음
안전보건 담당자(안전관리전문기관)만 산업자해조사표 제출을 위해 형식적으로 수행하고 있으며, 현장 작업자가 참여하여 개선방안이 마련되고 있지 않음
산업재해, 아차사고에 대한 조사 및 개선방안이 경영자‧사업주에게 전달되지 않음
아차사고(산업재해까지는 이어지지 않은 사고)를 발굴하기 위한 내부 노력이 없음
핵심요소3_위험요인 파악
2

## Slide 48: 위험요인 파악 자체점검
핵심요소3_위험요인 파악
사업장이 보유하고 있는 위험기계·기구·설비를 목록으로 관리하고 있지 않음
사업장이 보유하고 있는 위험기계·기구·설비를 파악하고 있지만 보충 필요
보유하고 있는 위험기계·기구·설비를 파악하고 있는지?
사업장이 보유하고 있는 위험기계·기구·설비를 사업주를 비롯한 사업장 내 구성원 대부분이 알고 있으며, 이를 관리대장을 통해 관리하고 있음
사업장 내 주요한 위험기계‧기구‧설비가 관리대장에 포함되어 있지 않음
기계‧기구‧설비에서 발생할 수 있는 재해형태에 대한 분석 미흡
해당 기기의 위험도에 대해서 대부분의 근로자가 모르고 있으며 일부 안전보건 담당자와 기기 운전자만 알고 있음
3

## Slide 49: 위험요인 파악 자체점검
핵심요소3_위험요인 파악
사업장이 보유하고 있는 유해인자를 파악하고 있지 않음
사업장이 보유하고 있는 유해인자를 파악하고 있지만 보충 필요
보유하고 있는 유해인자를 파악하고 있는지?
사업장이 보유하고 있는 유해인자를 사업주를 비롯한 사업장 내 구성원 대부분이 알고 있으며, 이를 관리대장을 통해 관리하고 있음
사업장 내 주요 유해인자가 관리대장에 포함되어 있지 않음
* 화학물질 뿐 아니라 물리적 인자(소음, 진동, 방사선 등) 등도 파악되어야 함
유해인자 현황을 주기적으로 관리하고 있지 않음
유해인자에 대하여 일부 안전보건 담당자만 알고 있음
4

## Slide 50: 위험요인 파악 자체점검
핵심요소3_위험요인 파악
작업내용에 따라 위험요인을 파악하고 관리(ex: 안전작업절차 마련)하고 있지 않음
작업내용을 고려한 위험요인 파악이 이뤄지고 있으나 보충 필요
작업내용(형태)을 고려하여 위험요인을 확인하는지?
작업 내용별 위험요인을 파악하는 절차를 두고 이에 따라 관리함
비정형 작업*의 위험요인에 대한 파악‧관리 미흡
* 비정형작업: 기계의 설치‧정비‧수리, 청소, 물품의 상‧하역 및 운반작업 등
‘작업별 위험요인을 파악하는 절차’ 가 규정 등으로 공식화되어 있지 않아 고위험 작업임에도 안전작업절차가 누락된 경우가 존재
새로운 작업(기계‧설비 도입, 작업환경 변화 등)에 대한 위험요인 확인이 이뤄지지 않음
5

## Slide 51: 위험요인 파악 자체점검
핵심요소3_위험요인 파악
사업장 내 고위험장소를 별도로 관리하지 않아 대부분의 근로자가 모름
사업장 내 고위험장소에 안전보건표지를 붙여 관리하나, 해당 장소 출입 시 또는 작업 시 별도 절차는 없음
사업장 내 위험장소에서 작업 시 작업허가절차* 를 통해 관리함
*폭발위험장소 작업 시 화기작업허가, 밀폐공간 작업 시 밀폐공간작업허가 등
폭발위험, 밀폐공간, 추락 등 고위험장소를 별도로 파악하고 있는지?
6

## Slide 52: 행정적 통제 방안
기계의 정비·수리 등을 위해 가동을 중지할 경우, 제3자의 재가동을 방지하도록 잠금장치* 또는 표지판을 설치하는 관리기법
고위험 비정형작업의 경우, 작업부서가 소관 상급부서 또는 안전부서의 허가·승인을 거쳐 작업을 실시하는 안전관리기법
정비 등의 작업 시 운전정지 (Lock Out, Tag Out)
작업허가제
* 전기 잠금장치, 스위치 잠금장치, 게이트밸브 잠금장치, 볼밸브 잠금장치 자물쇠·걸쇠 등
작업 절차
전원차단 준비 및 공지
정지
전원차단 및 잔류에너지 확인
잠금장치·표지판 설치
정비 등 실시
주변상태 확인 및 공지
잠금장치·표지판 제거 재가동
작업 절차
안전작업허가 신청 (작업자)
안전조치 확인 및 허가 (안전담당자)
작업(작업자) 및 감독(안전담당자)
완료확인 및 허가서 보존(안전담당자)

## Slide 53: 위험요인 확인 관련 중대법 시행령 규정
제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.
3. 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해 · 위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하고, 해당 업무절차에 따라 유해 · 위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제36조에 따른 위험성평가를 하는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 위험성 평가를 직접 실시하거나 실시하도록 하여 실시 결과를 보고받은 경우에는 해당 업무절차에 따라 유해 · 위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다.
위험요인 확인
관련
중대재해처벌법
시행령 규정

## Slide 54: 산업안전보건법에 따른 위험성평가
제1조(목적) 이 고시는 「산업안전보건법」제36조에 따라 사업주가 스스로 사업장의 유해·위험요인에 대한 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리·개선하는 등 필요한 조치를 할 수 있도록 지원하기 위하여 위험성평가 방법, 절차, 시기 등에 대한 기준을 제시하고, 위험성평가 활성화를 위한 시책의 운영 및 지원사업 등 그 밖에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제15조(위험성평가의 실시 시기) ① 위험성평가는 최초평가 및 수시평가, 정기평가로 구분하여 실시하여야 한다. 이 경우 최초평가 및 정기평가는 전체 작업을 대상으로 한다.
② 수시평가는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계획이 있는 경우에는 해당 계획의 실행을 착수 하기 전에 실시하여야 한다. 다만, 제5호에 해당하는 경우에는 재해발생 작업을 대상으로 작업을 재개하기 전에 실시하여야 한다.
사업장
위험성평가에
관한 지침

## Slide 55: 산업안전보건법에 따른 위험성평가
1. 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체
2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수(주기적·반복적 작업으로서 정기평가를 실시한 경우에는 제외)
4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경
5. 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상의 요양을 요하는 경우에 한정한다) 발생
6. 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우
③ 정기평가는 최초평가 후 매년 정기적으로 실시한다. 이 경우 다음의 사항을 고려하여야 한다.
1. 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하
2. 근로자의 교체 등에 수반하는 안전·보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화
3. 안전·보건과 관련되는 새로운 지식의 습득
4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등
사업장 위험성평가에 관한 지침

## Slide 56
위험요인 제거·대체 및 통제
4
위험요인을 제거·대체하거나 통제할 수 있는 방안을 마련할 때 ‘사람은 실수하고 기계는 고장날 수 있다는 점'을 특히 유의해야 합니다.

## Slide 57: 위험요인별 위험성을 평가합니다
발굴한 위험요인은 유형별로 분류하여 기록·관리
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
1
위험요인
유형별 분류
위험성 평가
산재사고 발생 가능성 예측
* ‘사업장 위험성평가에 관한 지침(고용노동부 고시)’ 참고
‘발생가능성’과 ‘중대성’을 예측하여 위험요인별 우선순위 결정
위험요소별 우선순위 결정
① 위험기계 등 ② 유해인자(화학물질, 물리적 인자, 생물학적 인자)
③ 위험장소(떨어짐, 맞음, 깔림, 부딪힘, 밀폐 등) ④ 작업형태
중대성(위험성) 예측: 재해의 규모(재해자 수)와 사망, 중증 부상 및 질병 등 재해의 정도

## Slide 58: 위험성평가 실시 흐름도
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제

## Slide 59: 위험요인별 제거·대체 및 통제방안을 검토합니다
2
제거 ⇒ 대체 ⇒ 통제 순으로 제어 검토, 요인별로 복수의 방안 검토
[위험요소 제거] 구조 변경 등 위험요소의 물리적 제거 (예: 밀폐공간 내 기계 ⇒ 외부로 재배치)
제 거
대 체
공학적 통제
행정적 통제
PPE
[위험요소 대체] 위험성이 낮은 위험요인으로 대체 (예: 메탄올 ⇒ 에탄올)
[공학적 통제] 위험요인과 작업자를 격리 (예: 방호장치, 환기장치 설치)
[행정적 통제] 작업방법 변경 (예: 작업절차서 정비, 작업허가제 도입 등)
개인보호구(PPE) 활용방안 마련 (예: 송기마스크 등)
효과高
효과低
현장작업자, 관리감독자, 안전보건담당자가 함께 논의 하되, 자체적으로 어려울 경우 전문가 자문
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제

## Slide 60
위험요인별 제거·대체 및 통제방안 예시
설계·시공 시 개구부 최소화
안전난간 또는 덮개 설치
‘추락 위험’ 표지판 설치
안전모·안전대 착용
끼임 위험이 없는
자동화 기계 도입
덮개 등 방호장치 설치
‘Lock Out, Tag Out’
말려 들어갈 위험이 없는 작업복 착용
유해물질 제거 또는 저독성물질로 대체 * 예: 메탄올 에탄올
국소배기장치 설치,
누출방지조치 등
작업절차서 준수
작업환경측정을 통한 노출관리
방독마스크, 내화학장갑, 보안경 등 착용
인화성 완화
* 예: 아세틸렌 LPG
전기설비 방폭 조치(점화원 관리)
가스검지기·긴급차단장치 연동 설치
환기·배기장치 설치
작업절차서 준수
정비작업허가제 도입
제전작업복 착용
가스검지기 휴대
방폭공구 사용
밀폐공간 내부 기계·기구 제거
* 예: 내부모터, 외부모터
환기·배기장치 설치
유해가스 경보기 설치
출입금지 표지판 설치
작업허가제 도입
감시인 배치
송기마스크
제거·대체
공학적 통제
행정적 통제
PPE방안
건설현장 개구부
끼임 위험 기계·기구
유해화학물질
인화성가스
밀폐공간
작업허가제 도입

## Slide 61: 종합적인 대책을 수립하고 이행합니다
위험요인별 ‘위험의 정도’ 및 ‘복수의 방안’ 정리
(원칙) 효과가 가장 높은 수단 선택 (고려사항) 예산·기술 수준 등
제거·대체가 어려운 경우 임시 방안(공학적· 행정적 통제 및 개인보호구) 마련
선택 방안이 ‘작업자의 실수 및 기계·기구 고장’으로 중대재해로 이어지지 않는지 확인
예산·인력 등 자원 배정 방안 마련
모든 구성원이 공유·이행
종합대책 확정
위험요인별 제거·대체 및 통제방안 확정
자원 배정방안
종합대책 이행
위험요인 정리
3
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제

## Slide 62: 교육훈련을 실시합니다
4
직무 관련 위험요인, 제거·대체 및 통제 기법 교육
다양한 개인보호구의 착용 시점과 방법
안전보건관리체계 개념과 전반적인 절차
교육·훈련 내용은 사내 인트라넷 동영상 및 문서로 등록
‘산업안전보건위원회’, ‘안전보건협의체’ 활용 정기적 정보 제공
급박한 위험에 따른 대응훈련 주기적 실시
계약 시 사업장 위험요인별 대책을 설명, 이행 독려
안전보건관리체계 구축·이행을 필수 경영행위로 수행
사업장 내 위험요인별 통제방안을 숙지하고 지휘·감독
‘작업 전 안전미팅(TBM)’을 활용, 기본 안전수칙 상기·점검
경영자·관리자
관리감독자
도급·용역·위탁
모든 구성원
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제

## Slide 63: 교육훈련 방법
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
➊ 모든 구성원이 자신의 직무와 관련된 위험요인을 인지하고, 안전작업절차 등 위험요인의 통제기법을 알 수 있도록 교육‧훈련 실시
➋ 모든 구성원이 적극적으로 안전보건활동에 참여할 수 있도록 교육 하고, 사업주가 안전보건관리체계를 강의하는 등 교육 효과성 제고
➌ 급박한 위험에 따른 대응훈련을 주기적으로 실시
➍ 교육훈련 내용은 동영상 및 문서로 정리, 사내 인트라넷 등에 기재
➎ 정기적으로 교육 및 훈련 실시
교육훈련

## Slide 64: 교육훈련 방법
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
교육대상별‧교육유형별 최저 교육시간
구분 |  | 신규교육 | 정기교육/보수교육 | 작업내용 변경시(1회) | 특별교육(1회)
근로자 | 일반 | 8시간 | (일반) 분기별 6시간 (사무직) 분기별 3시간 (관리감독자) 연 16시간 | 2시간 | 16시간
 | 일용 | 1시간 | - | 1시간 | 2시간
특고 | 일반 | 2시간 | - | - | 16시간
 | 단기‧간헐 | 1시간 | - | - | 2시간
안전 보건 업무 담당자 | 안전보건관리책임자 | 6시간 이상 | 6시간 이상(2년 주기) | - | -
 | 안전관리자/ 보건관리자 | 34시간 이상 | 24시간 이상(2년 주기) | - | -
 | 안전보건 관리담당자 | - | 8시간 이상(2년 주기) | - | -

## Slide 65: 교육훈련 방법
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
연간 교육계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 결재 |  | 작 성 |  |  | 검 토 |  | 승 인 | 
NO | 교육 구분 |  |  | 교 육 과 정 | 일정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 대상 인원 (명) |  | 교육방법 (내‧외부) |  | 비고
 | 산업안전보건 | 안전보건관리체계 | 도급 용역 위탁 |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 |  | 12월 |  |  |  |  | 
1 | ○ |  |  | 근로자 정기 안전보건교육 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 30 명 |  | 집체(내부) |  | 
2 | ○ |  |  | 신규 채용 시 안전보건교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 발생시 |  | 집체(내부) |  | 
3 | ○ |  |  | 관리감독자 안전보건교육 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  |  | 9 명 |  | 집체(외부) |  | 
4 | ○ |  |  | 특별안전보건교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 발생시 |  | 집체(내부) |  | 
5 | ○ |  |  | 비상조치계획 교육 및 훈련 |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  | 전 사원 |  | 집체(내부) |  | 
6 | ○ |  |  | 물질안전보건교육 |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | 2 명 |  | 집체(내부) |  | 
7 |  | ○ |  | 위험성평가 교육 |  | ○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10명 |  | 집체(외부) |  | 
8 | ○ |  |  | 작업내용 변경자 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 발생시 |  | 집체(내부) |  | 
9 |  |  | ○ | 안전보건관리체계 교육 |  |  | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | 전 사원 |  | 집체(내부) |  | 
10 |  |  | ○ | 특별안전보건 교육 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 발생시 |  | 집체(내부) |  | 

## Slide 66: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
파악된 위험요인에 대한 체계적 평가를 진행하지 않음
주기적으로 위험요인을 평가하나, 시기·대상·방법 등을 정한 내부 규정이 없어 주로 안전보건 담당자가 실시하고 대부분의 근로자가 모름
위험성평가 시기, 대상, 방법, 인원 구성 등을 세부적으로 정한 내부규정을 정하고, 이에 따라 위험성평가를 실시하여 위험성 추정 및 결정하여 감소 대책을 수립함
파악된 위험요인을 평가하여 우선순위를 부여하는지?
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
1

## Slide 67: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
위험요인별 개선방안이 마련되어 있지 않음
개선방안이 마련되어 있지만 임시적 방안에 치중하는 등 보충 필요
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
예산 등의 투입이 필요한 위험요인의 제거‧대체, 공학적 통제 등이 고려되지 않음 (행정적 통제와 개인보호구 착용만 고려)
근본적인 개선(제거·대체)을 우선적으로 검토하고, 가능한 공학적 통제 방안 이상으로 관리하며 복수의 방안을 마련함
위험요인별 개선방안이 적절히 검토되는지?
2

## Slide 68: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
위험요인 개선방안 마련 시 사업주 등의 검토가 이뤄지는지?
위험요인별 개선방안 마련 시 안전보건 담당자만 검토함
위험요인별 개선방안 마련 시 안전보건부서와 현장작업자의 참여가 이루어지나, 사업주의 검토가 형식적으로 이루어지거나 이루어지지 않음
위험요인별 개선방안 마련 시 안전보건부서와 현장작업자 참여를 통해 이루어지며, 사업주 검토가 필수적으로 이루어짐
3

## Slide 69: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
보유하고 있는 기계·기구 및 설비 등에 대한 점검·정비 절차가 없어 대부분 고장 발생 시 수리하는 방법으로 관리함
연간 점검·정비계획을 수립하여 정비를 실시하나 위험도 통제의 관점에서 관리 부재
보유 기계·기구 및 설비 등에 대한 주기적인 점검·정비가 이뤄지는지?
기계·기구 및 설비의 위험도 등을 토대로 등급화하여 점검계획을 수립하고 점검을 실시하며, 기계·기구 및 설비의 정비이력 고려한 정비계획을 수립하여 시행
기계‧기구 및 설비의 ‘안전 작동’에 대한 점검 x (ex: 긴급정지장치의 작동 여부 등)
기계‧기구 및 설비의 위험도에 따른 차등 관리 및 정비이력 관리가 이뤄지지 않음
정비계획은 수립되어 있으나 실제 수행이 이뤄지지 않음
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
4

## Slide 70: 위험기계‧기구‧설비 점검‧정비 참고사항
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
참고사항
➊ 위험도 등급, 기계‧기구‧설비의 특성에 따라 점검 주기 차등화 관리
➋ 고위험 기계‧기구‧설비의 경우 주기적인 예방정비 수행
① 정비: 기기의 성능점검결과 이상의 징후가 있거나 허용범위를 벗어난 결함 및 고장이 있을 경우 기기의 성능을 지속적으로 유지하기 위하여 이상이나 결함을 제거하는 정비 또는 교체 작업을 말함
② 예방정비: 기기별로 제작자가 추천한 정비 주기 또는 정비 이력에 따라 사전에 정해진 정비 주기에 따라 행하는 정기 정비를 말함
③ 예측정비: 특정기기에 대하여 실시간으로 기기의 성능상태를 모니터링하여 정비일자를 예측하여 행하는 정비를 말함
④ 고장정비: 기기가 갑작스럽게 제 기능을 발휘하지 못하거나 고장이 났을 때 행하는 정비를 말함
5

## Slide 71: 위험기계‧기구‧설비 점검‧정비 참고사항
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
대분류 | 소분류 | 중요도 등급 | 해당기기 번호(Item No) | 점검주기 |  |  |  |  |  | 정비구분 |  |  |  | 비고
 |  |  |  | 일상 점검 | 2주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 년차 보수 | 운전 정비 | 예방 정비 | 예픅 정비 | 고장 정비 | 
압력 용기와 저장탱크 계통설비 | Reactor | A | R-101, R-102, R-103 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 |  | B | R-104, R-106 | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 
 |  | C | R-106 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | 
 |  | D | - | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 
회전기기 | Centrifugal pump | A | P-101, P-102, P-103, P-104 | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
 |  | B | P-106, P-109, P-115 | ○ |  | ○ |  |  | ○ | ○ | ○ |  | ○ | 
 |  | C | P-105, P-107, P-108 | ○ |  |  | ○ |  |  | ○ | ○ |  | ○ | 
 |  | D | P-110, P-111, P-112, P-112, P-113, P-114 | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 
사업장명 :
단위공장명 :
5

## Slide 72: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
새로운 기계 도입 등 주요한 공정 변경 시 안전을 검토하는 절차가 없음
새로운 기계 도입 등 주요한 공정 변경 시 안전을 검토하는 절차가 있으나, 변경 결정이 난 이후에 사후 검토하는 등 변경 결정시 중요한 검토로 활용되지 않음
주요한 공정 변경 시 공정·정비·기술자의 검토를 통해 변경 가능 여부를 결정하고, 안전 확보가 어려운 사항에 대하여는 변경하지 않는 등 중요한 검토로 활용됨
새로운 기계·기구·설비 도입, 화학물질 변경, 운전조건 변화 등 공정 변경 시 안전을 고려하는 절차가 선행되어 위험요인이 통제되는지 ?
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
5

## Slide 73: 변경 관리 참고사항
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
참고사항
➊ 변경을 실시하려는 부서는 변경 개요 등을 포함한 안전관련 검토사항을 정리한 변경관리요구서를 안전보건 부서에 제출
➋ 안전보건 부서는 변경관리요구서를 검토한 후 공정기술자, 정비기술자, 운전기술자, 안전보건 담당자 등을 포함한 검토회의를 개최
➌ 검토회의 결과 전문적인 검토가 필요한 항목은 전문가를 지정하여 검토
➍ 검토 결과를 토대로 변경 시행여부 결정
➎ 변경 후 안전보건관리체계에 반영할 사항 반영
변경 시 사전 검토내용
변경설비의 기본 및 상세 설계
변경 설비의 안전·보건에 관한 사항
변경 설비‧작업 위험성 평가
안전운전절차서, 안전작업절차서 변경
작업자, 운전자, 보수작업자 교육 필요 여부
변경 공정의 검사, 점검‧정비에 관한 사항
7

## Slide 74: 변경요구서 예시
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
변 경 요 구 서 |  |  |  |  |  |  |  |  | 결 재 |  | 담당 |  |  | 부서장 | 사업주
변경 요구부서 | 문서번호 |  | 합생-17020101 |  | 발의일 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 변경요구부서 |  | 합성생산파트 |  | 발의자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 변경요소 및 변경개요 (도면 및 기타 서류첨부) |  |  |  |  |  |  |  |  | 변 경 기 간 |  |  |  |  | 
 | DDCDMA 감압반응 도입을 위한 설비 변경 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 . . ~ 2021 . . |  |  |  |  | 
변경 관리 위원회 | 접수번호 |  |  |  |  |  |  | 접수일자 |  |  |  |  |  |  | 
 | 직 책 |  |  | 이 름 |  | 서 명 |  |  | 검 토 항 목 |  |  |  | 검 토 의 견 |  | 
 | 공장장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 안전담당자 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 신규사업팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 생산부서장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 품질관리부서장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 기전팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 계전팀장 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 승인여부 : 승인( ) 미승인( ) 승인일자 : . . 발송일자 : . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사유 및 조건 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종완료 확인 | 2021 년 월 일 위원장 : (서 명) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8

## Slide 75: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
고위험 작업에 대한 작업허가절차를 운영하는지?
위험작업 시 작업허가제 등 관리절차가 별도로 없음
위험작업 시 작업허가제를 운영하고 있으나, 작업허가 대상 작업, 현장확인 및 작업승인권자 등을 세부적으로 정하지 않음
위험작업 시 작업허가제를 운영하고 있으며, 현장작업자가 작업전 필요한 안전조치사항 및 작업허가절차에 대하여 잘 알고 있음
6

## Slide 76: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
기계설비 등의 정비·청소·수리 등의 작업시 타 작업자의 불시 가동을 막기 위해, 기동장치(전원)에 잠금장치를 하는 절차(Lock Out, Tag Out)가 없음
기계설비 등의 정비·청소·수리 등의 작업시 타 작업자의 불시 가동을 막기 위해, 기동장치(전원)에 태그를 부착하는 방법 등으로 타 작업자에게 알림
기계설비 등의 정비·청소·수리 등의 작업시 타 작업자의 불시 가동을 막기 위해, 기동장치(전원)에 잠금장치를 하는 절차(Lock Out, Tag Out)가 있으며, 대부분의 근로자가 이 절차를 알고 있고 담당자 외 잠금장치를 체결·해제하지 않음
기계설비 등의 정비·청소·수리 등의 비정형 작업시 LOTO(Lock Out, Tag Out) 절차를 운영하는지?
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
7

## Slide 77: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
위험요인별 제거·대체 및 통제방안을 확정한 종합 대책에 개선시기, 담당, 자원 배정 등에 대한 내용이 부실하여 대책대로 이행되지 않음
위험요인별 제거·대체 및 통제방안을 확정한 종합 대책에 개선시기, 담당 등을 정하였으나, 예산·인력 등 자원 배정방안이 부실하여 개선이 어려운 위험요인은대책대로 개선이 이루어지지 않음
위험요인별 제거·대체 및 통제방안을 확정한 종합 대책에 개선시기, 담당 등을 정하고, 예산·인력 등 자원 배정방안을 적절히 마련하여 대책대로 개선이 이루어짐
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
위험요인별 제거·대체 및 통제방안을 확정하여 종합적인 대책을 수립하고 이행하는지?
8

## Slide 78: 위험요인 제거·대체 및 통제 자체점검
대부분의 작업자가 위험요인 및 위험요인 제거·대체·통제방안에 대하여 모름
작업의 위험요인 및 위험요인 제거·대체·통제방안, 안전작업절차, 안전보건관리체계에 대하여 교육을 실시하고 있으나, 정기적으로 또는 계획에 따라 실시하고 있지 않음
계획에 따라 정기적으로 작업의 위험요인 및 위험요인 제거·대체·통제방안, 안전작업절차, 안전보건관리체계에 대하여 교육을 실시하여, 대부분의 근로자가 잘 알고 있음
위험요인 및 제어방안, 안전작업절차, 안전보건관리체계 등에 대한 근로자 교육은 정기적으로 실시하는지?
핵심요소4_위험요인 제거·대체 및 통제
9

## Slide 79: 위험요인 제거·대체 및 통제 중대법 시행령 규정
제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.
3. 사업 또는 사업장의 특성에 따른 유해·위험요인을 확인하여 개선하는 업무절차를 마련하고, 해당 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검한 후 필요한 조치를 할 것. 다만, 「산업안전보건법」 제36조에 따른 위험성평가를 하는 절차를 마련하고, 그 절차에 따라 위험성 평가를 직접 실시하거나 실시하도록 하여 실시 결과를 보고받은 경우에는 해당 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선에 대한 점검을 한 것으로 본다.
위험요인 확인
관련
중대재해처벌법
시행령 규정

## Slide 80
비상조치계획 수립
5
중대재해 발생에 대처할 수 있는 비상조치계획을 수립하고 준비함으로써 피해를 최소화할 수 있습니다.

## Slide 81: 위험요인을 바탕으로 ‘시나리오’를 작성합니다
핵심요소5_비상조치계획 수립
1
위험요인별로 어떤 재해가 발생할 수 있는지를 검토
사망사고로 이어질 수 있는 중대한 위험요인은 ‘재해 발생 시나리오’ 를 작성
다수의 사업장을 보유한 기업은 사업장마다 발생 가능한 재해 상황이 다르므로
사업장별로 재해 발생 시나리오 작성
재해요인을 파악하여
사업장 단위로
재해발생시나리오 작성

## Slide 82: ‘재해 발생 시나리오’별 조치계획을 수립합니다
2
모든 구성원의 의견을 적극적 수렴
조치계획에는 사업주의 작업중지 의무 및 작업자의 작업중지권 반영 (중간 관리자에게도 부여)
상황보고·전파(내·외부)
임시적인 위험요인 제거방안
근로자 대피방안
추가피해 방지방안
비상조치계획
작성된 재해 시나리오를 바탕으로 조치계획 수립
- 상황보고·전파(내·외부), 임시적인 위험요인 제거방안, 근로자 대피방안, 추가피해 방지방안 등을 포함
핵심요소5_비상조치계획 수립

## Slide 83: 비상조치계획에 따라 주기적으로 훈련합니다
3
비상조치계획 이행을 위한 장비 확보, 주기적 훈련
사업장별 조치계획 훈련을 통해 실효성 검증
비상조치계획에 따른 구성원별 역할과 대피방법 교육
훈련과정 중 발견된 문제점을 검토, 조치계획 개선
장비 확보
조치 계획
개선
실효성 검증, 문제점 검토
비상 조치계획 수립
주기적 교육·훈련
핵심요소5_비상조치계획 수립

## Slide 84: 비상조치 계획 수립 중대법 시행령 규정
제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.
8. 사업 또는 사업장에 중대산업재해가 발생하거나 발생할 급박한 위험이 있을 경우를 대비하여 다음 각 목의 조치에 관한 매뉴얼을 마련하고, 해당 매뉴얼에 따라 조치하는지를 반기 1회 이상 점검할 것
가. 작업 중지, 근로자 대피, 위험요인 제거 등 대응조치
나. 중대산업재해를 입은 사람에 대한 구호조치
다. 추가 피해방지를 위한 조치
비상조치 계획
수립 관련
중대재해처벌법
시행령 규정

## Slide 85
질식
’20년 14명이 질식사고로 사망
전문가 진단
사고 원인
재해예방 대책
2019년 9월, 한 수산식료품제조 사업장에서 외국인 근로자 G가 오징어 세척 폐수를 모아둔 지하 집수조의 수중모터를 점검하기 위해 내부에 들어갔다가 황화수소에 질식
G를 구하러 들어간 동료 외국인근로자 3명도 2~3분 만에 쓰러져 4명 모두 병원으로 옮겨졌지만 의식을 되찾지 못하고 사망에 이름
사고 개요
“사망 부른 치명적 질식사고, 송기마스크만 착용했더라면...”
➊ 위험요인 파악·제거, 대체방안 검토 부재
➋ 산소 및 유해가스 농도 미측정, 송기마스크 등 개인보호구 미착용
➌ 비정형작업에 대한 작업절차 및 관리감독자 부재
➍ 기본 안전수칙 준수, 2차사고 예방을 위한 근로자 안전보건교육 미흡
➊ 지하 집수조 수중모터를 외부모터로 대체 (구조변경)
➋ 기본 안전수칙에 대한 정기 교육 실시
➌ 「작업허가제」 도입 및 관리감독자 배치
➍ 사고 시나리오에 대한 비상조치계획 수립·훈련

## Slide 86
도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
6
안전보건관리체계는 소속 근로자뿐만 아니라, 사업장 내 모든 구성원을 대상으로 구축하고 이행해야 합니다.

## Slide 87: 산업재해 예방 능력을 갖춘 사업주를 선정합니다
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
안전보건 수준을 평가하여 안전보건 확보가 어려워 보이는 경우 계약하지 않음
계약서에 사업장 ‘안전보건 확보에 필요한 조건’ 명시
- 불이행의 경우에 대한 조치방안도 미리 마련
* (예) 안전보건관리규정 제출, 표준작업계획·작업허가제 등 사내 작업 절차 준수, 정기 순회점검 및 ‘작업 전 안전미팅 실시’, 비상훈련 참여, 정기 안전보건교육 실시 등
업종의 특성 등을 고려하여, 사업장 내 안전보건 확보를 위한 충분한 비용과 작업기간 등을 보장
* (예) 건설업: 건설공사기간에 관한 기준 포함
1

## Slide 88: 사업장 내 모든 구성원이 보호받을 수 있도록 합니다
2
소속 직원
하청업체
파견업체
공급업체
판매업체
안전보건 경영 방침 고지
안전보건 관련 정보제공
작업 전 안전미팅, 안전제안 활동
비상조치계획에 따른 훈련 참여
사업장 내 모든 구성원에 대한 안전보건 확보
사업장 내 모든 구성원의 안전 보건이 확보되고 있는지, 확인·평가 개선
하청·파견·공급·판매업체 등에 안전보건관리 정보 제공, 소통·협력체계 구성
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보

## Slide 89: 도급·용역·위탁 시 안전보건 확보 자체점검
도급·용역·위탁 시 안전보건 수준을 평가하여 선정하는 절차가 있는지?
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
도급·용역·위탁 시 산업재해 예방 능력을 갖춘 사업주를 선정하는 기준과 절차가 없음
도급·용역·위탁 시 산업재해 예방 능력이 고려되나 계약 체결에 고려되는 비중이 작아, 산업재해예방에 적절한 능력을 갖춘 자가 선정되지 못함
도급·용역·위탁 시 산업재해 예방 능력을 갖춘 사업주를 선정하는 적절한 기준과 절차가 있고, 이에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지며, 주기적(반기1회 이상)으로 해당 기준과 절차에 따라 이루어지는지 확인함
1

## Slide 90: 도급·용역·위탁 시 안전보건 확보 자체점검
도급·용역·위탁 시 안전보건 수준을 평가하여 선정하는 절차가 있는지?
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
도급·용역·위탁 시 안전보건을 위한 관리비용과 수행기간을 검토하기 위한 기준과 절차가 없음
도급·용역·위탁 시 안전보건을 위한 관리비용과 수행기간을 검토하기 위한 기준과 절차가 있으나, 절차대로 운영되지 않음
도급·용역·위탁 시 안전·보건을 위한 관리비용과 수행기간을 검토하기 위한 기준과 절차가 있고, 주기적(반기1회 이상)으로 해당 기준과 절차에 따라 이루어지는지 확인함
2

## Slide 91: 도급·용역 업체 안전보건 수준 평가 예시
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
평가항목 | 평 가 기 준 | 배점 | 득점
I. 안전보건관리체계 | 도급·용역·위탁 받는 자의 안전보건관리체계 구축 수준 | 40 | 
리더십 | 경영방침, 인력·시설·장비 등 자원 배정의 적정성 등 | 10 | 
근로자 참여 | 종사자 의견 수렴 절차 및 이행 적정성 | 10 | 
위험요인 파악 및 제거·대체·통제 | 위험요인 파악 및 개선절차 및 수준의 적정성 | 10 | 
비상조치계획 | 비상조치계획 적정성 | 10 | 
II. 도급·용역·위탁 업무 안전보건관리계획 | 도급·용역·위탁 받는 업무에 대한 안전보건관리계획 적정성 | 60 | 
위험요인 파악 및 제거·대체·통제 | 도급·용역·위탁 받는 업무에 대한 위험요인 파악, 제거·대체 및 통제 방법의 적정성(위험성 평가 및 대책의 적정성) | 15 | 
자원배정(시설·장비) | 도급·용역·위탁 받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 시설·장비 배정 및 운영 사용 기계·기구 및 설비의 종류 및 관리계획 | 15 | 
자원배정(인력) | 도급·용역·위탁 받는 업무의 위험요인 관리에 적합한 인력 배정 및 운영 도급·용역·위탁 받는 업무 관련 실적, 작업자 이력·자격·경력 현황 | 15 | 
비상조치계획 | 도급·용역·위탁 받는 업무 시 발생 가능한 비상상황 및 대처에 적합한 비상조치계획 | 15 | 

## Slide 92: 도급·용역·위탁 시 안전보건 확보 자체점검
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
도급·용역·위탁 시 사전에 안전보건에 관한 정보를 제공하는 절차가 있는지?
도급·용역·위탁 시 사전에 안전보건에 관한 정보를 제공하지 않음
도급·용역·위탁 시 사전에 안전보건에 관한 정보를 제공하나, 위험요인이 누락되어 있는 등 그 내용이 적절하지 않음
도급·용역·위탁 시 사전에 안전보건에 관한 정보를 제공하고, 주기적으로 자료를 보완함
3

## Slide 93: 도급·용역·위탁 시 안전보건 확보 자체점검
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
도급·용역·위탁받은 업체의 안전보건에 관한 의견을 제시할 수 있는지?
도급·용역·위탁받은 업체가 안전보건에 관한 의견을 전달할 수 있는 수단 및 절차가 없음
도급·용역·위탁받은 업체로부터 안전보건에 관한 의견을 전달받는 절차가 마련되어 있으나, 현장 근로자의 의견 수렴이 미흡함
각 업체로부터 안전보건에 관한 의견을 전달받는 절차가 다양하게 마련되었고, 의견에 관한 검토·처리결과를 근로자가 확인할 수 있음
4

## Slide 94: 도급·용역·위탁 시 안전보건 확보 자체점검
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
도급·용역·위탁 시 관련 작업을 관리·감독하는 절차가 있는지?
도급·용역·위탁 업무 시 관리·감독하는 절차가 없음
도급·용역·위탁 업무 시 관리감독하는 절차*를 두고 이에 따라 관리감독함
*(선정시)도급·용역·위탁 받는 자의 안전보건관리계획서 검토 → (작업전)도급·용역·위탁 받는 자의 위험성평가 검토 → (작업시)작업허가, 순회점검 → (작업완료)평가에 반영
5

## Slide 95: 도급·용역·위탁시 참고사항
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보
참고사항
➊ 수급인 근로자에게 안전보건 관련 정보* 제공
➋ 사업장 내에서 수행하는 공식적인 안전보건 활동에 수급인 근로자 참여
➌ 수급업체가 안전보건에 관하여 의견을 제시할 수 있는 다양한 소통체계 구축
➍ 도급·용역·위탁 업무의 위험도를 사전에 분석하는 등 위탁업무에 대한 관리·감독절차를 두고 이에 따라 관리
*(선정시)도급·용역·위탁 받는 자의 안전보건관리계획서 검토 → (작업전)도급·용역·위탁 받는 자의 위험성평가 검토→(작업시)작업허가, 순회점검→(작업완료)평가에 반영
도급·용역·위탁 시 제공해야 할 안전보건에 관한 정보 예시
① 제조·사용·운반 또는 저장하는 위험물질 및 유해물질의 명칭과 유해성·위험성
② 안전·보건상 유해하거나 위험한 작업에 대한 안전·보건상의 주의사항
③ 안전·보건상 유해하거나 위험한 물질의 유출 등 사고가 발생한 경우 필요한 조치의 내용 등

## Slide 96: 도급 진행단계별 주요 안전보건 활동 예시
핵심요소6_도급·용역·위탁 시 안전보건 확보

## Slide 97: 도급·용역·위탁 시 중대법 시행령 규정
제4조(안전보건관리체계의 구축 및 이행 조치) 법 제4조제1항제1호에 따른 조치의 구체적인 사항은 다음 각 호와 같다.
9. 제3자에게 업무의 도급, 용역, 위탁 등을 하는 경우에는 종사자의 안전·보건을 확보하기 위해 다음 각 목의 기준과 절차를 마련하고, 그 기준과 절차에 따라 도급, 용역, 위탁 등이 이루어지는지를 반기 1회 이상 점검할 것
가. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 산업재해 예방을 위한 조치 능력과 기술에 관한 평가기준·절차
나. 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 관리비용에 관한 기준
다. 건설업 및 조선업의 경우 도급, 용역, 위탁 등을 받는 자의 안전·보건을 위한 공사 기간 또는 건조기간에 관한 기준
도급·용역 안전
보건 확보 관련
중대재해처벌법
시행령 규정

## Slide 98
원료 공급업체 신입직원 F가 ‘가성소다’라고 적혀있는 통에 들어있는 수산화나트륨을 과산화수소탱크에 주입
오염된 과산화수소를 폐기물 탱크로리로 이송했으나, 2시간 후 탱크로리가 폭발 (과산화수소와 수산화나트륨 및 수습과정에서 사용한 황산과 금속성 이물질의 화학작용)
폭발 충격이 건물을 관통해 반대편 벽면을 무너뜨리고, 근로자 1명 사망 7명 부상
재해예방 대책
위험설비·주입구 식별표지 부착 및 배관에 품명 및 유체방향 표기
사/고/개/요
화학물질 오주입으로 인한 폭발사고 (’20.7월, 강남구)
재해예방대책 수립사례
위험설비 식별표지 미부착
용기에 정확한 화학물질 명칭 미기재
근로자에 대한 교육훈련 부실
비상조치 훈련 미실시
1
2
3
4
5
화학물질 원료를 담은 용기(탱크)에 정식명칭(화학식 병기) 및 취급 주의사항 표기
기본 안전수칙 및 직무에 대한 정기교육 실시
협력업체 작업에 대한 관리감독 절차 마련 (사업장 내 공급업체 단독작업 불허)
화학물질 혼합에 따른 폭발 등 재해시나리오 마련, 비상조치계획 수립 및 훈련

## Slide 99
위험할 땐 ‘NO’라고 외치는
‘작업중지권’으로 원·하청이 함께하는
안전문화를 만들어갑니다
OO전자
표준계약서에 작업중지에 따른 협력업체의 손실보상 명시
작업중지권을 적극적으로 활용한 우수 협력업체를 시상
협력업체 평가항목에 작업중지권 접수 건수를 반영
협력업체 ‘작업중지 독려제도’ 시행
01
[협력업체 근로자의 작업중지권 사용 건수 ]
2020년 2021년 上
245건
1,200건 이상

## Slide 100
안전 역량이 우수한 기업과 계약
02
하도급사의 환경안전 역량 검증 강화
03
도급계약 평가시 환경안전 역량 배점 확대 - 20% ⇒ 50%
도급기간 동안 정기적 평가
이행수준 평가점수 반영비율 조정 - 환경안전 40% ⇒ 70%
평가 결과는 재계약 시 반영
‘환경안전관리사’ 조직 강화 ⇒ 현장확인 업무 전담
| 적격 협력업체 선정 주요 평가항목
구분 | 평가항목
안전보건 관리체계 | 일반원칙: 안전보건경영시스템, 안전보건관리규정 계획수립: 안전보건방침, 안전보건경영계획서 등
실행수준 | 안전점검: 환경안전조직 구성, 법적 선임자 위험성평가: 위험성평가 건강지수, 건강검진 등 교육 및 기록: 법적교육, 인증교육 등
운영관리 | 위험물질 및 설비: 보호구, 작업환경 측정, MSDS 등 비상대책: 비상훈련, 비상대피 시설관리 등
재해발생 정도 | 산업재해 현황: 산재, 벌금, 과태료
가점 및 감점 | 안전확보권 / 환경안전포상 / CEO 현장점검 우수 / 안전문화 우수사 / 사건·사고 / 수칙 위반

## Slide 101
평가 및 개선
7
안전보건관리체계 이행 현황을 정기적으로 확인하고,
문제점을 파악·개선하여 안전보건관리체계를 지속적으로 개선합니다.

## Slide 102: 안전보건 목표를 설정하고 관리합니다
“안전보건관리체계 구축·이행” 과정을 평가할 수 있는 지표로 설정
경영방침 게시건수(온·오프라인)
안전보건 경영방침에 대한 근로자 인지율
안전보건 예산·인력 증감률
근로자의 위험요인·아차사고 신고 건수
산업안전보건위원회 개최 건수
위험요인 발굴 건수
위험요인 대비 제거·관리 조치 이행률
기계·설비의 정기검사 실시율
안전작업절차서 도입·개선 건수
작업허가제 등 도입·개선 건수
산업안전보건교육 이행률
‘재해 시나리오별 조치계획’ 수립 건수
비상조치계획 훈련 건수
핵심요소7_평가 및 개선
1
본사, 사업부서별, 사업장별
안전보건 목표 설정
목표달성 여부 정기적 평가
모든 구성원에 공개
설정한 목표에 대한 평가 결과가 양호함에도 산업재해 발생건수가 증가하는 경우에는
목표가 올바르게 설정되었는지 점검하여 개선

## Slide 103: ‘안전보건관리체계’가 제대로 운영되는지 확인합니다
현장에서 계획대로 이행되고 있는지 정기적 점검
사고가 발생하면 관리체계의 근원적인 문제를 찾는 데 집중
핵심요소7_평가 및 개선
2
점검팀 구성
주요 공정에 대한 전문성을 갖춘 자를 중심으로 구성
점검내용
점검 절차
① 면담 ② 서류확인 ③ 현장점검
경영자 리더십, 근로자 참여, 위험요인 파악, 위험요인 제거·대체 및 통제방안 마련, 비상조치계획 수립, 도급관리 등 핵심요소 전반을 점검
특별점검
산업재해 및 아차사고 발생 시 시행, 근본 원인 파악 및 개선방안 마련
* 아차사고에 대한 특별점검 시 징계 등 부정적인 수단을 사용하지 않아야 함

## Slide 104: 발굴된 문제점을 주기적으로 검토하고 개선합니다
핵심요소7_평가 및 개선
3
평가 및 점검에서 발견된 문제는 분기별(또는 반기)로 조치계획을 마련하여
경영자에게 보고하고 경영자는 필요한 자원을 배정하고 이행
분기별(반기)별 조치계획 마련
필요 자원 배정·이행
평가·점검 통한 문제 발견
경영자에 보고
조치계획 수립 및 이행 과정은 투명하게 공개

## Slide 105: 평가 및 개선 자체점검
안전보건 목표를 설정하고 정기적으로 평가하는지(성과평가)?
안전보건 목표·세부계획에 따라 성과를 평가하지 않음
안전보건 담당부서 대상으로만 안전보건 성과를 평가하고, 그 외 부서 및 구성원에 대하여 안전과 관련한 평가를 하지 않음
전 부서 및 구성원을 대상으로 안전보건에 관한 성과를 평가하여 인사고과 등에 적절히 활용 하고, 다음 연도 목표설정에 반영함
핵심요소7_평가 및 개선
1

## Slide 106: 평가 및 개선 자체점검
안전보건관리체계에 따른 안전보건 실행계획 및 내부규정 등에 따라 업무가 이루어지는지 주기적으로 확인하지 않음
안전보건관리체계에 따른 안전보건 실행계획 및 내부규정 등에 따라 업무가 이루어지는지 확인하는 절차를 가지고 그에 따라 확인이 이루어짐
현장에서 안전보건 실행계획 및 내부규정에 따라 안전보건관리체계가 운영되는지 주기적으로 확인하는지(정기 체계점검)?
핵심요소7_평가 및 개선
2

## Slide 107: 자체감사 방법
핵심요소7_평가 및 개선
자체감사
➊ 안전보건관리체계에 따른 계획 및 절차대로 이행되고 있는지 정기적으로 점검 (반기 1회 이상)
➋ 주요 공정 또는 위험요인에 대한 전문성을 갖춘 자로 점검팀 구성운영
➌ 안전보건관리체계 전반을 점검하고 ① 면담 ② 서류확인 ③ 현장점검 등을 통해 확인

## Slide 108: 중대재해처벌법에 명시된 정기점검의무
핵심요소7_평가 및 개선
➊ 유해·위험요인 개선 업무절차에 따라 유해·위험요인의 확인 및 개선이 이뤄지는지 (중대재해처벌법 시행령 제4조 제3호)
➋ 안전보건관리책임자 등이 해당업무를 충실하게 수행하는지 평가(시행령 제4조 제5호)
➌ 안전 · 보건에 관한 사항에 대하 종사자의 의견을 듣는 절차를 마련하고 해당 절차에 따라 의견청취 및 개선방안을 마련하는지 점검(시행령 제4조 제7호)
➍ 중대재해, 급박한 위험에 대비한 매뉴얼을 마련하고 이에 따라 조치가 이뤄지는지 점검(시행령 제4조 제8호)
➎ 업무를 도급.용역.위탁 하는 경우 해당 종사자의 안전. 보건확보를 위한 기준.절차가 작동하는지 점검(시행령 제4조 제9호)
➏ 안전.보건 관계 법령에 따른 의무를 이행했는지 점검(시행령 제5조 제1호)
➐ 유해.위험한 작업에 관한 안전.보건에 관한 교육을 실시했는지 점검(시행령 제5조 제3호)
중대재해처벌법에 명시되어 있는 정기점검의무 : 반기 1회 이상

## Slide 109: 평가 및 개선 자체점검
핵심요소7_평가 및 개선
산업재해·아차사고가 발생 시 현장의 문제점만 조사하여, 업무절차 및 자원배정의 적정성 등 사고의 근원적인 원인 발굴이 이루어지지 않음
산업재해·아차사고 발생 시 현장의 문제점 검토 뿐만 아니라 안전보건관리체계 전반을 확인하는 등 사고의 근원적인 원인을 찾기 위한 특별점검이 이루어지며, 이를 통해 사고의 근원적인 원인을 발굴하고 개선함
중대재해를 포함한 산업재해·아차사고 발생시 사고의 근원적인 원인을 찾기 위해 안전보건관리체계 전반에 대해 확인하는 절차가 있는지(특별 체계점검)?
3

## Slide 110: 특별점검 방법
특별점검
➊
➋
➌
➍
➎
➏
핵심요소7_평가 및 개선
산업재해가 발생하게 된 원인을 안전보건체계 전반을 점검하여 도출합니다.
경영자 리더십
적절한 예산, 인력 등 자원이 배정되어 투입되었는지
근로자가 해당 위험요인을 사전에 발굴하지 못한 이유, 근로자가 위험 요인을 사전에 통보했음에도 불구하고 개선되지 못한 이유 등
사전에 파악되지 않았던 위험요인이었는지, 사전파악되지 않은 원인
사전에 파악됐었던 위험요인임에도 그 위험요인이 제거·통제 되지 못했던 원인 (안전작업절차 미작동, 사전작업허가 대상 미포함 등)
급박한 위험임에도 작업중지 등이 작동하지 않았던 원인
수급인 근로자가 안전보건조치를 충분히 이행하지 못한 원인(정보공유 미비, 참여소통 부족, 관리·감독 부재 등)
근로자 참여
위험요인 파악
위험요인 제거, 통제 등
비상조치 계획
도급·용역·위탁 안전보건조치
4

## Slide 111: 평가 및 개선 자체점검
발견된 문제점을 주기적으로 검토하고 개선하는지?
안전보건관리체계에 관한 문제점 발견 및 개선이 미흡함
발굴된 문제점을 개선하기 위해 조치계획을 수립하고 이에 필요한 자원을 배정함
핵심요소7_평가 및 개선
4

## Slide 112
화학/소재기업 OO社
‘자체감사’와 ‘내부감사’ 로
안전관리 수준 제고
관리자급 이상의 업무경력자로 선발
전공, 자격, 자체 감사원 양성교육 이수 등
부감사원 활동 후 정감사원 승격
현재 14명의 정·부 감사원이 활동
각 사업장의 정·부감사원이 분기별 모니터링
작업절차서와 실제 업무의 일치 여부 확인
산업안전보건법 이상으로 내부 기준 강화
작업절차서에 개선이 필요한 경우 개정담당자의 조사와 승인위원회를 거쳐 개선
역량 있는 내부감사원 양성
01
자율적 내부감사 실시
02

## Slide 113
‘사업장-부서간 교차감사(Cross Audit)’ 시행
한 사업장에 3일, 총 24일 동안 8개 사업장 자체감사
자체감사를 통한 8개 사업장 안전관리
03
세이프티 골든 룰 (Safety Golden Rules)
04
임직원이 함께 정하고 엄수를 다짐한 7대 안전 수칙
불안전한 상태를 묵인하고 작업을 실시하지 않는다.
작업 전 안전점검, 작업 후 정리정돈을 실시한다.
안전작업허가서는 명확한 책임과 권한 아래에서 승인한다.
공정 변경사항은 위험요소를 철저히 파악하고 변경한다.
협력업체 안전관리는 절차와 시기를 철저히 준수하여 시행
작업에 적합한 안전보호구를 착용하고 작업한다.
물류 상하차 작업 시 작업지휘자 입회 하에 작업한다.
산업재해 예방을 위한 안전보건관리체계 가이드북
[ 자체감사 진행과정 ]
1
2
3
4
5
6
7
서류 분석, 현장확인 ⇒ 지침 준수 여부 파악
최근 3년간의 결과 비교·분석
전년도 지적사항 개선율 체크
평가점수 하락 항목 중점관리계획 수립
개선 필요 사업장은 즉시 개선
모든 사업장과 자체감사 보고서 공유
보고서 작성

## Slide 114
안전보건관리체계 구축 가이드

## Slide 115
떨어짐
➊ 안전한 통로 미설치
➋ 관리감독자의 사전 안전점검 미실시
➌ 안전모, 안전대 등 개인보호구 미착용
➊ 시스템비계 설치 등을 통한 안전한 통로 확보
➋ 기본 안전수칙에 대한 정기적인 교육 실시 개인보호구 착용
➌ 작업 전 안전미팅 활동(TBM) 실시
➍ 작업 전 관리감독자의 사전 안전점검 실시
’20년 328명이 떨어짐 사고로 사망
전문가 진단
사고 원인
재해예방 대책
2021년 2월, 타운하우스 신축공사 현장에서 외벽 마감작업 진행
A는 강관비계 작업발판 3단에서 발판 상부구간의 미장작업을 완료한 후, 발판 하부구간 작업을 위해 2단으로 이동하던 중 높이 약 5.7m아래의 바닥으로 추락하여 사망
작업발판으로 사용한 강관비계는 틈새가 넓어 추락 위험이 높았고, 작업발판 간 이동 통로가 없어 안전난간에 매달려 이동한 것으로 밝혀짐
확인결과 작업자는 안전모도 착용하지 않았음
사고 개요
“방심이 부른 추락사고! 밧줄에 매달린 생명이 위태롭다”

## Slide 116
끼임
➊ 유지·보수·점검 시 전원 미차단
➋ 「Lock Out Tag Out」 또는 「작업허가제」 미실시
➌ 관리감독자 부재
➊ 작업절차 준수: 전원차단 후 점검
➋ 기본 안전수칙에 대한 정기교육 실시
➌ 「Lock Out Tag Out」 또는 「작업허가제」 도입
➍ 관리감독자 배치
’20년 98명이 끼임 사고로 사망
전문가 진단
사고 원인
재해예방 대책
2021년 3월, 에어컨부품 제조업체에서 일하던 C는 사출성형기에서 제품이 나오지 않자 점검에 나섬
사출성형기의 상부 프레임과 이동형판 사이에 머리를 넣은 상태에서 원료가 투입되는 노즐부위를 확인하던 중 이동형판이 상승하면서 C의 가슴부분이 사출 성형기 고정프레임 사이에 끼임
119 구조대가 10분 만에 도착해 병원으로 이송했으나 결국 사망
사고 개요
재해자가 사출성형기 내부에 대기한 상태
동료가 버튼을 누르자 게이트가드가 닫히면서 금형이 움직여 끼임
“무심코 시작한 설비 점검, 참사를 부르는 건 순식간”

## Slide 117
부딪힘
➊ 보행자 안전통로 부재
➋ 차량계 하역운반기계 도로에 안전표지 미설치
➌ 지게차 기본 안전수칙 미준수 (자격, 시야 확보, 안전띠 착용)
➍ 작업지휘자 또는 신호수 미배치
➊ 지게차 등 차량계 하역운반기계 도로와 보행자 도로를 분리
➋ 무자격자 지게차 운행금지 등 사내 안전보건관리규정 보완
➌ 기본 안전수칙에 대한 정기적인 교육 실시
➍ 지게차 운행 시 작업지휘자 또는 신호수 배치
’20년 72명이 충돌 사고 사망
전문가 진단
사고 원인
재해예방 대책
2021년 4월, 북구의 한 샘물제조 사업장에서 일하던 D가 사내 물류운반 도로를 걷던 중 뒤에서 오던 지게차에 부딪혀 넘어지면서 바퀴에 깔려 사망
지게차는 전조등, 후미등, 헤드가드, 백레스트 등을 갖추고 정상 작동했으나, 운전자의 전방 시야가 포장품 등에 가려져 보행자를 보지 못함
지게차 운전자는 지게차 운전 자격이 없는 것으로 밝혀짐
사고 개요
지게차로 인한 사고사망자는
5년간 151명
· 자격자 운전 · 시야 확보 · 안전띠 착용
지게차 작업 시 기본 안전수칙
“목숨 위협하는 충돌재해! 보행자 안전통로 확보가 답이다”

## Slide 118
맞음
➊ 설치된 훅 해지장치 해제
➋ 중량물 낙하 위험이 있는 곳에 작업자 배치
➌ 작업계획서 미작성
➍ 관리감독자 작업 전 안전점검 미실시
’20년 71명이 맞음 사고로 사망
전문가 진단
사고 원인
재해예방 대책
2020년 4월, 작업자 E는 동료근로자 4명과 함께 지방도로에 설치된 통신 전주 철거를 위해 이동식 크레인을 이용해 전주를 인양한 후 이동식크레인 적재함에 거치하는 작업 중
전주가 훅에서 이탈하면서 인근 작업자 E의 머리에 떨어짐
훅걸이용 와이어로프가 훅에서 이탈되는 것을 막기 위해 설치된 해지장치를 해제한 것으로 밝혀짐
사고 개요
➊ 크레인 등 위험기계 인증제품 사용 및 정기검사 실시
➋ 설치된 방호조치 해제 금지
➌ 작업계획서 작성 및 준수 - 낙하 위험이 있는 곳 접근 금지
➍ 관리감독자 작업 전 안전점검 실시
“훅 해지장치 없는 줄걸이 작업, 사고를 부른다!”